| «СОГЛАСОВАНО» с председателем профсоюзного комитета _____________ Данилкина Г.А. Протокол №1 от 29.08.2014 г. | «УТВЕРЖДАЮ» Руководитель учреждения _________________ Морозов. К.Н. Приказ № 88 от 01.09.2014 г. |
| --- | --- |

# Инструкция

по охране труда при эксплуатации

электроустановок до 1000В

001 - 06

- Общие требования охраны труда.

  - К работам по эксплуатации электроустановок до 1000В (установочных, осветительных, нагревательных приборов, технических средств обучения и электрических машин) допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. Не электротехническому  персоналу,  эксплуатирующему электроустановки до 1000В, прошедшему инструктаж и проверку знаний по электробезопасности, присваивается 1 квалификационная группа допуска с оформлением в журнале установленной формы с обязательной росписью проверяющего и проверяемого.

  - Лица, допущенные к эксплуатации электроустановок до 1000В, должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режим труда и отдыха.

  - При эксплуатации электроустановок до 1000В возможно воздействие на работающих следующих опасных производственных факторов:

- поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям;

- неисправности изоляции или заземления.

  - При эксплуатации электроустановок до 1000В должны использоваться  следующие индивидуальные средства защиты:

- диэлектрические перчатки;

- диэлектрические коврики;

- инструмент с изолированными ручками;

- указатель напряжения.

  - Лица, эксплуатирующие электроустановки до 100В, обязаны строго соблюдать правила ПБ, знать места расположения первичных средств пожаротушения, а также отключающих устройств (рубильников) для снятия напряжения.

  - О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности электроустановки прекратить работу, снять с нее напряжение и сообщить администрации учреждения.

  - В процессе эксплуатации электроустановок персонал должен соблюдать правила использования средств индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

  - Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране  труда, привлекаются у дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

- Требования охраны труда перед началом работы.

  - Проверит отсутствие повреждений электроустановки, наличие и исправность контрольных, измерительных и сигнальных приборов, тумблеров, переключателей и т.д.

  - Убедиться в целостности крышек электророзеток и выключателей, электровилки и подводящего электрического кабеля.

  - Убедиться в наличии и  целостности заземляющего проводника корпуса электроустановки.

  - Проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты, отсутствие их внешних повреждений.

- Требования охраны труда во время работы

  - Перед включением электроустановки в электрическую сеть, при необходимости, встать на диэлектрический коврик (если покрытие пола выполнено из токопроводящего материала).

  - Не включать электроустановку в электрическую сеть мокрыми и влажными руками.

  - Соблюдать правила эксплуатации электроустановки, не подвергать ее механическим ударам, не допускать падений.

  - Не касаться проводов и других токоведущих частей, находящихся под напряжением, без средств индивидуальной  защиты.

  - Наличие напряжения в сети проверять только указателем напряжения.

  - Следить за исправной работой электроустановки, целостностью изоляции и заземления.

  - Не разрешается работать на электроустановках в случае их неисправности, искрения, нарушения изоляции и заземления.

- Требования  охраны труда в аварийных ситуациях.

  - При появлении неисправности в работе электроустановки, нарушении изоляции проводов и обрыве заземления, прекратить работу и сообщить администрации учреждения. Работу продолжить только после устранения неисправности электриком.

  - При обнаружении оборванного электрического провода, свисающего или касающегося пола (земли), не приближаться к нему, немедленно сообщить администрации учреждения, самому оставаться на месте и предупреждать других людей об опасности.

  - В случае загорания электроустановки, немедленно отключить ее от электрической сети, а пламя тушить только песком, углекислым или порошковым огнетушителем.

  - При поражении электрическим током, немедленно отключить напряжение и при отсутствии дыхания и пульса у пострадавшего сделать ему искусственное дыхания или провести непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса, сообщить о несчастном случае  администрации учреждения, при необходимости отправить  пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

- Требования охраны труда по окончании работы.

  - Отключить электроустановку от электрической сети. При отключении от электророзетки не дергать за электрический шнур (кабель).

  - Привести в порядок рабочее место.

  - Убрать в отведенное место средства индивидуальной защиты и тщательно вымыть руки с мылом.

С инструкцией ознакомлена:  ___________/ Силяева Э.М.